Моделирование башни Кремля

Объектом вашей практической работы по 3D-моделированию является Угловая Арсенальная башня Кремля.

Поскольку башни Кремля имеют значительные размеры по высоте, то построение модели целесообразно проводить с использованием шаблона Architectural Design – Meters. В этом случае в сцене программы будут отображаться размеры башни в метрах.

Модель можно создать, например, по фотографиям объекта. В этом случае построение модели начинается с определения масштаба изображения реального объекта на фотографии. Допустим, что вам известна высота цоколя башни, измеренная непосредственно на месте и та же величина, измеренная на фотографии. Отношение реального размера к длине соответствующего отрезка на фотографии и будет масштабом построения модели. Последовательно измеряя элементы конструкции на фотографии, а затем, умножая эти значения на масштаб, мы получим размеры модели в метрах, которые и будут использованы при построении.

Создание модели башни целесообразно проводить по частям, разделив всю конструкцию на отдельные модули по вертикали. После завершения разработки всех модулей башню нужно собрать в одном файле.

Для Угловой Арсенальной башни разделение модели по модулям приведено в таблице.

| № п/п | Описание работы | Изображение модуля |
| --- | --- | --- |
| I подгруппа | Построение модели нижней части башни, которое состоит из следующих элементов: цоколь, нижний массив башни с поясом, основной массив башни (шестнадцатигранная призма с бойницами). |  |

| II подгруппа | Построение модели навершия нижней части башни, которое состоит из следующих элементов: навесные бойницы (машикули), первый ярус с боевой платформой, обрамленной глухими стенами, и поясом с узором в виде квадратных углублений, второй ярус с выходом на боевую платформу и аналогичным декоративным поясом. |  |
| --- | --- | --- |
| III подгруппа | Построение модели средней части башни, которая состоит из следующих элементов: восьмерик с декоративными колонками и окнами в прямоугольных углублениях и усеченный шатер башни с двумя ярусами слуховых окон. Первый ярус слуховых окон с колонками и фронтончиками, второй ярус слуховых окон в дормерах с односкатной крышей. |  |

| IV подгруппа | Выполняет построение модели верхней части башни, которая состоит из следующих элементов: дозорная вышка на восьмигранном барабане, треугольные фронтончики, шатрик с флюгером, яблоком и воронкой. |  |
| --- | --- | --- |

Необходимость прорисовки мелких деталей модели определяет рабочая группа. В любом случае целесообразно упрощение модели. Тщательно проработанная модель башни может выглядеть примерно так: