Инструмент для укладки мозаики

| Наименование инструмента | Назначение |
| --- | --- |
|  | Уровень. В зависимости от величины укладываемой поверхности он может применяться разной длины. Оптимальная длина − 0,8−1 метр |
|  | Инструмент для измерения и разметки, то есть, метр или рулетка в комплекте со строительным карандашом |
|  | Разметочный или, как его ещё называют, уровневый шнур для разметки и проведения длинных прямых линий, а также для контроля ровности укладки мозаики |
|  | Профессиональные кусачки для всех видов керамической плитки и керамогранита. Предназначены для расширения отверстий. Благодаря, специальной форме губок, кусачки подходят даже для самых небольших отверстий. ПВХ-покрытие ручки обеспечивает безопасный и удобный захват |
|  | Профессиональные роликовые кусачки для классической и художественной мозаики, смальты и всех видов плитки |
|  | Щипцы-кусачки с тупым углом заточки режущих кромок для колки мелких фрагментов мозаики, для всех видов керамической плитки и керамогранита. Предназначены для вырезания небольших полосок из цельной плитки |
|  | Кусачки для резки мозаики |
|  | Сапожный или строительный нож для обрезания бумажной или сетчатой основы, на которой изначально собраны полотна мозаики |
|  | Зубчатый шпатель или гребенка с квадратным мелким зубом 3−4 мм, для равномерного распределения клеевой смеси на поверхность подготовленной стяжки под мозаику |
|  | Резиновый шпатель или тёрка для очистки или затирки поверхности уже уложенной мозаики растворами для затирки швов |
|  | Тёрка-мочалка. Она нужна для быстрого удаления полузасохшей затирки |
|  | Ёмкость для воды, желательно пластиковая, чтобы не царапать поверхность уложенной мозаики |
|  | Электродрель для вымешивания смеси (на низких оборотах). Миксер для вымешивания |