Справочные материалы для учителя

Первичные средства пожаротушения

Необходимо знать, что ликвидацией пожара должны заниматься пожарные, у которых на вооружении есть специальные средства для защиты органов дыхания и зрения человека, а также специальное оборудование и автомобильная техника.

А вот бороться с возгоранием в начальной стадии пожара может каждый. Если возникает пожар, требуется немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам 01,101 или 112. Нельзя самим увлекаться тушением пожара, так как это опасно для жизни.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии используются подручные и первичные средства пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения – это приборы и средства, заранее приготовленные для тушения пожаров.

К первичным средствам пожаротушения относят огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные щиты.

огнетушители                  пожарные краны                  пожарные щиты

Использование первичных средств пожаротушения допускается только при знании и соблюдении инструкций по их использованию.

Огнетушители устанавливаются (развешиваются) на видных, заранее определённых местах. К огнетушителям должен быть обеспечен постоянный свободный доступ.

По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). При этом передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько ёмкостей для зарядки огнетушащих веществ, смонтированных на тележке. Наличие колёс или тележки является отличительной особенностью передвижных огнетушителей.

В зависимости от применяемого огнегасительного вещества огнетушители подразделяются на химические пенные, воздушно-пенные, водяные, порошковые, углекислотные, хладоновые и комбинированные.

водный   воздушно-пенный   порошковый углекислотный   хладоновый

По способу приведения в действие огнетушители делятся на имеющие вентильный затвор, запорно-пусковое устройство рычажного типа, запорно-пусковое устройство пистолетного типа, пуск от постоянного источника давления, пуск от пиротехнического устройства.

Для эффективного использования огнетушителей необходимо соблюдать не только требования инструкции для данного типа огнетушителя, но и требования личной безопасности и грамотно оценивать обстановку для конкретного пожара.

Общие правила работы с огнетушителями

Поскольку продолжительность работы огнетушителей невелика, приблизительно от 10 до 30 секунд, в зависимости от объёма, их следует применять в непосредственной близости от огня, так как максимальная длина струи − от 2 до 3 метров. Огнегасительную струю направляют, в первую очередь, на участки повышенного горения (не на пламя, а на горящую конструкцию), сбивая пламя снизу вверх и стремясь быстро и равномерно покрыть огнетушащим составом большую площадь горения.

Применение огнетушителей должно осуществляться согласно рекомендациям, изложенным в паспортах предприятий-изготовителей и указаниям о действиях во время применения, нанесённым на их этикетках.

Начинайте тушение пожара с наветренной стороны, чтобы пламя и продукты горения не сдувало на вас.

Во время тушения пожара огнетушитель следует держать вертикально, так как горизонтальное положение не обеспечивает полного использования его заряда.

При тушении ровной поверхности начинайте с того края, который ближе к вам, затем продвигайтесь вперёд.

При тушении горящих жидкостей начинайте сверху и продвигайтесь вниз.

При тушении стен работайте снизу вверх – ведь пламя продвигается так же.

При тушении газового факела «подрезайте» струёй огнетушащего вещества основание пламени, отсекайте факел.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, учитывайте возможные последствия. Не приближайте огнетушитель к оборудованию ближе, чем на один метр.

Если есть несколько людей с огнетушителями – тушите пожар вместе, применяйте все огнетушители одновременно.

После тушения очага пожара убедитесь в невозможности дальнейшего горения. Будет лучше, если кто-то будет контролировать ситуацию.

После использования отвезите огнетушители на перезарядку.

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители при наличии вмятин, вздутостей или трещин в корпусе, на запорно-пусковом устройстве, на накидной гайке, а также в случае нарушения герметичности соединения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления (для закачных огнетушителей);

- наносить удары по огнетушителю;

- разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющим право на проведение таких работ;

- бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению и ударять ими о землю для приведения их в действие;

- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;

- использовать огнетушители для нужд, не связанных с тушением пожара (очага возгорания);

- одновременно несколькими огнетушителями направлять струи огнетушащих веществ в очаг пожара навстречу друг другу;

- углекислотными или порошковыми огнетушителями тушить электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В менее 1 метра от распылительной насадки огнетушителя до электропроводных частей оборудования;

- использовать водяные и водопенные огнетушители для тушения оборудования, находящегося под напряжением, а также веществ, которые вступают в химическую реакцию с водой.

Правила приведение в действие порошковых огнетушителей:

- проверить по манометру (индикатору) наличие давления в огнетушителе;

- встряхнуть огнетушитель (привести огнетушащее вещество в рабочее состояние);

- сорвать пломбу (располагается сверху, на запорно-пусковом устройстве);

- выдернуть чеку (находится рядом с пломбой);

- освободить насадку шланга, который предназначен для подачи вещества, и направить шланг на очаг горения;

- нажать на рычаг подачи вещества и приступить к тушению возгорания.

Принцип действия порошкового огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

Помните: при применении порошкового огнетушителя в закрытом помещении необходимо учитывать тот факт, что после его применения останется облако огнетушащего порошка, который сильно ухудшает видимость и затрудняет дыхание человека.

## Правила приведения в действие углекислотных огнетушителей:

- сорвать пломбу огнетушителя;

- выдернуть чеку;

- расположить раструб огнетушителя так, чтобы он был направлен на очаг возгорания;

- нажать на рычаг или открыть вентиль огнетушителя. Приступить к тушению пожара.

Принцип действия углекислотного огнетушителя. Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое задаётся при наполнении огнетушителя.

Помните: за раструб голыми руками держаться нельзя, так как при выходе углекислоты из огнетушителя раструб охлаждается до −70 градусов. Часто огнетушители оснащены удобной рукоятью рядом с раструбом – держитесь за неё.

При тушении пожара в закрытом помещении малого объёма учитывайте, что быстрое высвобождение значительного объёма углекислоты значительно повышает её содержание в воздухе, а вдыхание такого воздуха может привести к потере сознания. Поэтому в таких ситуациях рекомендуем задерживать дыхание: проявляя физическую активность, человек может продержаться как минимум 2 минуты, чего вполне достаточно для использования огнетушителя.

## Правила приведения в действие воздушно-пенных огнетушителей:

- сорвать пломбу огнетушителя;

- выдернуть чеку;

- расположить насадок для получения пены огнетушителя так, чтобы он был направлен на очаг возгорания;

- нажать на рычаг или кнопку огнетушителя. Приступить к тушению пожара.

Принцип действия пенного огнетушителя основан на использовании энергии сжатого газа для выброса огнетушащего состава с образованием и с помощью насадки пены средней (низкой) кратности.

Классификация пожаров и рекомендуемые средства пожаротушения

| Класс пожара | Характеристика класса | Характеристика подкласса | Рекомендуемые средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Горение твёрдых веществ | Горение твёрдых веществ, сопровождаемое тлением (например, древесина, бумага, уголь, текстиль), не сопровождаемое тлением (каучук, пластмассы) | Вода со смачивателями, пена, хладоны, порошки типа АВСЕ Все виды огнетушащих средств |
| В | Горение жидких веществ | Горение жидких веществ, не растворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а также сжижаемых твёрдых веществ (парафин). Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (спирты, ацетон, глицерин и др.) | Пена, тонкораспылённая вода, вода с добавкой фторированного ПАВ, хладоны, СО2, порошки типа АВСЕ и ВСЕ. Пена на основе специальных пенообразователей, тонкораспылённая вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
| С | Горение газообразных веществ | Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др. | Объёмное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования |
| D | Горение металлов и металлосодержащих веществ | Горение лёгких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных (натрий, калий и др.), металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов) | Специальные порошки |
| Е | Тушение загорания электроустановок, находящихся под напряжением |  | Специальные порошки, газовые составы |

Пожарный кран

Внутренние пожарные краны устанавливают в жилых, производственных, административных зданиях. Необходимо следить за их сохранностью, так как от этого часто зависят жизни людей. Пожарные краны используют не только для локализации возгораний на ранней стадии, но и больших пожаров.

В состав пожарного крана, находящегося в шкафу, входят вентиль, подключённый к нему пожарный рукав и пожарный ствол.

При возникновении пожара необходимо сорвать пломбу или достать ключ из окошка на дверце, открыть шкаф, раскатать рукав. Проверить соединение крана с рукавом и стволом и затем открыть вентиль, повернув его против часовой стрелки до упора.

Для удобства пользования пожарным краном рекомендуется действовать вдвоём. Один открывает дверцу шкафа. Второй, взяв ствол в левую руку, а правой придерживая пожарный рукав, бежит к очагу пожара. После прокладки рукава первый человек открывает пожарный кран и включает кнопку насоса повысителя (если она имеется), пуская воду к очагу пожара.

Работая со стволом, необходимо занять позицию, позволяющую видеть очаг возгорания. Следует наступать навстречу распространению огня. Струю воды направляют в очаг пожара. Горящие вертикальные поверхности тушат сверху вниз.

Если пожарным краном будет работать один человек, то сначала необходимо проложить рукав до места возгорания, затем вернуться к крану и открыть его. Затем быстро вернуться к очагу возгорания и начать тушение.

Пожарный щит

На пожарном щите размещаются первичные средства пожаротушения и инвентарь. Запрещается брать инвентарь с пожарного щита для использования не по назначению.

Стандартная комплектация пожарного щита включает лом, лопату, багор, два конусных ведра и два огнетушителя.

Пожарный багор и лом используются при тушении пожаров для разборки кровель, стен, стропил, перегородок и других частей зданий, а также для растаскивания горящих материалов из очага возгорания.

Пожарная лопата применяется для тушения или локализации слабых низовых пожаров путём засыпания очага возгорания грунтом или песком, а также для расчистки мест пожара и перетаскивания горящих материалов.

Ведро пожарное конусное предназначено для доставки вручную воды или песка к месту возгорания.

Полотно противопожарное (кошма) предназначено для локализации возгораний в начальной стадии путём перекрытия доступа кислорода.

Обернув полотно вокруг пострадавшего, вы обеспечиваете тушение тела и одежды человека. Аккуратно сложенные полотнища стеклоткани упаковываются в контейнер красного или другого цвета. Контейнеры вешаются на пожарный щит. Кошма быстро приводится в рабочее состояние, для чего необходимо открыть клапан в нижней части контейнера и за две пришитые ручки вытянуть и раскрыть полотнище.

Рядом с пожарным щитом устанавливается ящик с песком.

Пожарные щиты должны размещаться в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения. Гаражный кооператив, автомобильные стоянки и садовые товарищества также необходимо оборудовать пожарным щитом.

Список источников

- Сайт МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/ministry/sp_9.13130.2009.pdf. (Дата обращения: 12.04.2016).

- Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25 апреля 2012 года № 390 (с изменениями постановления Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года № 113).

- Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. (Дата обращения: 12.04.2016).

- Портал детской безопасности МЧС России «Спас экстрим» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.spas-extreme.ru/themes/Sredstva_pozharotushenija. (Дата обращения: 12.04.2016).

- Воробьев Ю.Л. Учебник спасателя / С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др. Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар: Сов. Кубань, 2002. – 528 с.: ил.