Рабочий лист

Группа №2

Задание №1.

Перед вами диаграмма расхода электроэнергии  в нашей школе в  2013 году.

А) Назовите месяц наибольшего потребления электричества? ___________________

Б) Назовите месяц наименьшего потребления электричества?____________________

В) Попробуйте определить причину возрастания потребления эл/энергии с октября по декабрь? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание №2.

На лабораторном стенде находятся 3 прибора для нагревания воды: чайник, нагревающийся посредством электрической плиты (объем 1,5 л) , электрочайник (объем 2 л) и термопот (объем 4,5л). На мониторе сверху выполняются расчеты затрат электроэнергии данными приборами. Определите, какой из предложенных приборов наиболее экономичен для нагрева 4л, 8л, 12л воды. Данные занесите в таблицу. Сделайте вывод.

| На пересечении указывается расход электроэнергии | Нагрев 4л воды | Нагрев 8л воды | Нагрев 12л воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Обычный чайник |  |  |  |
| Электрический чайник |  |  |  |
| Термопот |  |  |  |

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 3.

Многие из вас сталкивались с  сушилками для рук. Представленная в зале модель сушилки - одна из новинок фирмы  Dyson.  По данным таблицы рассчитайте, что выгоднее установить предприятию - сушилку фирмы Dyson или традиционную сушилку. Вычислите экономию.  Период измерения выберите 10 лет. Количество производимых сушек 200 раз в сутки. Тариф на электроэнергию 3 руб/кВт*ч.(Обратите внимание, что в таблице потребляемая мощность приведена в Вт)

|  | наимен | Традиционная сушилка | Сушилка типа Dyson |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность потребляемая, Вт | измер | 2300 | 1600 |
| Срок службы, год | паспорт | 3,25 | 10 |
| Цена сушилки, руб | розн. | 5000 | 50 000 |
| Среднее время сушки, сек | паспорт | 40 | 10 |

Выполнив необходимые вычисления, заполните таблицу:

|  | Традиционная сушилка | Сушилка типа Dyson |
| --- | --- | --- |
| Требуемое количество, шт |  |  |
| Стоимость оборудования, руб |  |  |
| Эл/эн, кВт*ч |  |  |
| Стоимость эл/эн, руб |  |  |
| Общие затраты |  |  |

Сделайте выводы: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание № 4.

Вам представлены  2 типа ламп и в  таблице приведены их технические характеристики.

| Наименование | Энергосберегающая (люминесцентная) лампа | Светодиодная (LED) лампа |
| --- | --- | --- |
| Нагревание | Среднее | Слабое |
| Хрупкость | Хрупкая | Прочная |
| Мощность (Вт) | 15 | 10 |
| Срок службы (часов) | 8000 | 20000 |
| Цена 1 лампы (р) | 130 | 200 |

Лампы имеют одинаковый световой поток. Для каждого типа ламп рассчитайте расходы на их приобретение и определите плату за электроэнергию за период 10 лет  на квартиру в 20 ламп, тарифом 4р/кВт, при условии работы 5 часов в день. Проанализируйте экономию.

Задание №5.

Разбейтесь на пары.

В процессе  игры «Юный энергоменеджер» вам необходимо сэкономить максимальное количество денег за 5 лет посредством выполнения простых правил энергосбережения. Перед выполнением игры внимательно прочитайте правила в разделе «Описание». После окончания интерактивной игры занесите в рабочий лист сумму вашей экономии и список основных приобретений.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вы сегодня молодцы!!!

Пожалуйста, оставьте свое мнение об уроке:

Зеленый магнит – «понравилось»

Красный магнит – «не понравилось»

Желтый магнит – «все равно»